## Slide 1
CÁLCULO DEL TIEMPO DE REVERBERACIÓN
INSTALACIONES II
UCSF - POSADAS

## Slide 2
CÁLCULO DEL TIEMPO DE REVERBERACIÓN
 | Largo x Ancho x Alto | SUBTOTAL
V1. | 11m x 12m x 8m | 1056 m3
V2. | 7m x 12m x 4m | 336 m3
V3 | (4m x 12m x 4m)/2 | 96m3
Volumen total de la sala |  | 1488m3
V1
V1
V2
V3
FÓRMULA DE SABINE
INSTALACIONES II
UCSF - POSADAS

## Slide 3
SUPERFICIES |  | SUBTOTAL
S1. Pisos | 18m x 12m | 216 m2
S2. Paredes | (11+12+11)x8m= 272m2 ( 7+12+ 7) x 4m= 104m2 ( (4x4)/2 ) x 2m= 16m2 Restar sup. Puerta= -4,4m2 | 387,6 m2
S3. Cielorrasos | 11x12 = 132 m2 3 x 12 = 36 m2 ( (42+42) x 12m = 67,9 m2 | 235 m2
S4. Sillas de metal | Cantidad | 100 unidades
S5. Puerta | 2mx2,10m | 4,4 m2
Sa
S3
Sb
CÁLCULO DEL TIEMPO DE REVERBERACIÓN
INSTALACIONES II
UCSF - POSADAS

## Slide 4
CÁLCULO DEL TIEMPO DE REVERBERACIÓN
SALA SIN ACONDICIONAR
CÁLCULO DEL TIEMPO DE REVERBERACIÓN
FÓRMULA DE SABINE
Superficie | Área S | Coeficiente de Absorción | S x
Pisos: Parquet | 216 m2 | 0,07 | 15,12
Paredes: Revoque a la cal. | 387,6 m2 | 0,025 | 9,69
Cielorraso: Yeso armado | 235 m2 | 0,05 | 11,75
Puerta: Madera | 4,4 m2 | 0,08 | 0,352
Sillas: Metal | 100 u | 0,018 | 1,8
Sala vacía |  |  | 38,7
50 Personas | 50 | 0,4 | 20
Sala 50 pers. |  |  | 58,7
100 Personas | 100 | 0.4 | 40
Sala 100 pers. |  |  | 78,7
FRECUENCIAS: MEDIAS
INSTALACIONES II
UCSF - POSADAS

## Slide 5
CÁLCULO DEL TIEMPO DE REVERBERACIÓN
SALA SIN ACONDICIONAR
CÁLCULO DEL TIEMPO DE REVERBERACIÓN
FÓRMULA DE SABINE
Superficie | Sumatoria S x
Sala vacía | 38,7
Sala 50 pers. | 58,7
Sala 100 pers. | 78,7
Sumatorias de S x
0,161 X 1488 m3
38,7
VOLUMEN DE LA SALA: 1488 m3
Tr SALA VACÍA
= 6,19 segundos
Tr=
0,161 X 1488 m3
58,7
Tr SALA A MEDIA CAPACIDAD
= 4,08 segundos
Tr=
0,161 X 1488 m3
78,7
TR SALA LLENA
= 3,04 segundos
Tr=
1 seg.
2 seg.
5 seg.
3 seg.
6 seg.
4 seg.
50 pers.
100 pers.
0 pers.
GRÁFICO SALA SIN
ACONDICIONAR
INSTALACIONES II
UCSF - POSADAS

## Slide 6
DESTINO DE LA SALA: Música de Cámara
VOLMEN DE LA SALA: 1488 m3
TR ÓPTIMO: 1,12 segundos
¿CÓMO OBTENER TIEMPO DE REVERBERACIÓN ÓPTIMO?
CÁLCULO DEL TIEMPO DE REVERBERACIÓN
INSTALACIONES II
UCSF - POSADAS

## Slide 7
DESTINO DE LA SALA: Música de Cámara
VOLUMEN DE LA SALA: 1488 m3
Tr ÓPTIMO: 1,12 segundos
Comparamos el tiempo óptimo de reverberación con real de la sala sin acondicionar
CÁLCULO DEL TIEMPO DE REVERBERACIÓN
Tr SALA SIN ACONDICIONAR: 6,19 segundos
DIFERENCIA Tr: 5,07 segundos
0,161 x Vol
A * Tr =
0,161 x Vol
A =
Tr
Sumatoria de Superficie por coef. de absorción: S x
0,161 x 1488 m3
A =
1,12 seg.
= 213,9
Este seria el “A” óptimo para la sala acondicionada.
A partir de aquí debo establecer la diferencia entre el valor óptimo y el existente para, posteriormente, definir qué materiales absorbentes voy a colocar y en qué superficie.
Por tal motivo debo añadir materiales absorbentes a la sala, en una superficie tal que permita disminuir la diferencia de Tr
INSTALACIONES II
UCSF - POSADAS

## Slide 8
DESTINO DE LA SALA: Música de Cámara
VOLUMEN DE LA SALA: 1488 m3
“A” ÓPTIMO DE LA SALA VACÍA: 213,9
CÁLCULO DEL TIEMPO DE REVERBERACIÓN
“A” de la SALA VACÍA SIN ACONDICIONAR: 38,7
Sumatoria de Superficie por coef. de absorción: S x
A =
INSTALACIONES II
UCSF - POSADAS
DIFERENCIA DE “A” 175,2
EN ESTE PUNTO,
Con la diferencia de “A” puedo obtener qué superficie de material absorbente necesito agregar.
Elijo, por ejemplo, usar cortinas de terciopelo con fruncido al 50%
= 0,49
S x
A =
S x 0,49
175,2 =
EN ESTE PUNTO,
Debo determinar dónde ubicar el material para cubrir esa superficie
175,2
=
0,49
S
175,2
0,49
357,6 m2
=

## Slide 9
CÁLCULO DEL TIEMPO DE REVERBERACIÓN
ELECCIÓN DE UBICACIÓN DEL MATERIAL
Podríamos, por ejemplo,
Proponer cubrir todas las paredes de la sala con el material elegido ya que posee una superficie ligeramente mayor que la requerida.
Paredes: 387,6 m2
El nuevo cuadro de materiales y cálculos de “A” quedaría como en la siguiente imagen:
175,2
0,49
357,6 m2
=
SUPERFICIE NECESARIA:
Retomando el cálculo anterior:
INSTALACIONES II
UCSF - POSADAS
Además, el cortinado en el fondo terminaría de absorber el sonido, evitando reflexiones hacia la platea. Dejaríamos el estudio de alguna solución del cielorraso como superficie reflejante para propagar adecuadamente el sonido, propuesta que se realiza mediante la ayuda de la Acústica Geométrica (no es el objetivo de este ejercicio)

## Slide 10
CÁLCULO DEL TIEMPO DE REVERBERACIÓN
En este punto, corresponde VERIFICAR
El Tr de la Sala Acondicionada, tanto vacía como a media capacidad y llena.
Repetimos, entonces, los cálculos, añadiendo el material o materiales agregados.
Luego realizamos el gráfico
INSTALACIONES II
UCSF - POSADAS
Superficie | Área S | Coeficiente de Absorción | S x
Pisos: Parquet | 216 m2 | 0,07 | 15,12
Paredes: Revoque a la cal. | 387,6 m2 | 0,025 | 9,69
Cielorraso: Yeso armado | 235 m2 | 0,05 | 11,75
Puerta: Madera | 4,4 m2 | 0,08 | 0,352
Sillas de metal | 100 u | 0,018 | 1,8
Cortinas de Terciopelo fruncidas al 50% | 387,6 m2 | 0,49 | 189,9
Sala vacía |  |  | 228,6
50 Personas | 50 | 0,4 | 20
Sala 50 pers. |  |  | 248,6
100 Personas | 100 | 0.4 | 40
Sala 100 pers. |  |  | 268,6
0,161 X 1488 m3
228,6
VOLUMEN DE LA SALA: 1488 m3
Tr SALA VACÍA
= 1,01 segundos
Tr=
0,161 X 1488 m3 248,6
Tr SALA A MEDIA CAPACIDAD
= 0,96 segundos
Tr=
0,161 X 1488 m3
268,6
TR SALA LLENA
= 0,89 segundos
Tr=

## Slide 11
CÁLCULO DEL TIEMPO DE REVERBERACIÓN
En este punto, corresponde VERIFICAR
El Tr de la Sala Acondicionada, tanto vacía como a media capacidad y llena.
Repetimos, entonces, los cálculos, añadiendo el material o materiales agregados.
Luego realizamos el gráfico
INSTALACIONES II
UCSF - POSADAS
VOLUMEN DE LA SALA: 1488 m3
Tr SALA VACÍA
Tr = 1,01 segundos
Tr SALA A MEDIA CAPACIDAD
Tr = 0,96 segundos
TR SALA LLENA
Tr = 0,89 segundos
1 seg.
2 seg.
5 seg.
3 seg.
6 seg.
4 seg.
50 pers.
100 pers.
0 pers.
GRÁFICO SALA SIN
ACONDICIONAR
GRÁFICO SALA
ACONDICIONADA
GRÁFICA COMPARATIVA
Sala sin acondicionar y Sala Acondicionada
La curva casi constante y horizontal es un indicador del logro del objetivo buscado

## Slide 12: ¡GRACIAS!