## Slide 1
Tecnología
IMPLEMENTACIÓN
Soluciones e

## Slide 2: Transformación
POR
Arranque de
viruta

## Slide 3
Fabricación de piezas por eliminación de material mediante herramientas de corte.
Estas piezas fueron fabricadas previamente por otros medios como lo pueden ser: Fundición, Forja, laminación, etc.

## Slide 4
Materiales maquinables.
Presentan características de manera general que los hacen adeptos y propensos a ser seleccionados para mecanizar.
Duración del filo: de la herramienta utilizada y material del mismo
Velocidad de corte: tanto de la máquina como del material
Potencia herramental: Torque necesario para lograr el corte del material
Temperatura de corte: generada por la fricción. Temperatura de fusión del material
Producción de viruta: de distintos tipos continuas, discontinuas o protuberadas.
Acabado superficial objetivo
Variación térmica / Tenacidad / Desgaste

## Slide 5
Materiales maquinables.
Ligado a la finalidad de la pieza, presupuesto y tecnología disponible.
Metales: aluminio, aceros, bronce, aleaciones, etc.
Plásticos: ABS, Teflón, PEEK
Cerámicas: óxidos, monóxidos y materiales compuestos

## Slide 6: Movimientos en el Mecanizado
Corte: Con este movimiento penetra la herramienta en el material
Avance: Este movimiento es el realizado al desplazar
Alimentación: Se define con el parámetro de Profundidad de Pasada

## Slide 7: Movimientos en el Mecanizado
Corte: Con este movimiento penetra la herramienta en el material, siendo la causante de producir la viruta.
Se define mediante la Velocidad de Corte.

## Slide 8: Movimientos en el Mecanizado
Avance: Este movimiento es el realizado al desplazar el punto de aplicación del corte. Se define mediante la
Velocidad de Avance.

## Slide 9: Movimientos en el Mecanizado
Corte: Con este movimiento penetra la herramienta en el material, siendo la causante de producir la viruta. Se define mediante la Velocidad de Corte.
Avance: Este movimiento es el realizado al desplazar el punto de aplicación del corte. Se define mediante la Velocidad de Avance.
Alimentación: Se define con el parámetro de Profundidad de Pasada y es el encargado de cortar un espesor del material.

## Slide 10
Procesos
Del
mecanizado

## Slide 11: Procesos en el Mecanizado
Desbaste: eliminación de mucho material con poca precisión
Acabado: eliminación de poco material con mucha precisión
Rectificado: acabado superficial de alta precisión

## Slide 12: Procesos en el Mecanizado
Desbaste: eliminación de mucho material con poca precisión.
Es un proceso intermedio que se utiliza para acercarse a las dimensiones finales de la pieza en un corto periodo de tiempo. Requiere alta velocidad de avance y de corte

## Slide 13: Procesos en el Mecanizado
Acabado: eliminación de poco material con mucha precisión
Proceso final cuyo objetivo es el de dar el acabado superficial que se requiera a las distintas superficies de la pieza. Se utiliza pensando en tener una superficie con poca rugosidad. Velocidad de avance baja y velocidades de corte altas.

## Slide 14: Procesos en el Mecanizado
Rectificado: acabado superficial de alta precisión
Las velocidades tanto de corte como de avance son muy altas, desprendiendo partículas por abrasión.

## Slide 15: Procesos en el Mecanizado
Desbaste: eliminación de mucho material con poca precisión
Acabado: eliminación de poco material con mucha precisión
Rectificado: acabado superficial de alta precisión

## Slide 16: Movimientos en el Mecanizado
Corte: Con este movimiento penetra la herramienta en el material, siendo la causante de producir la viruta. Se define mediante la Velocidad de Corte.
Avance: Este movimiento es el realizado al desplazar el punto de aplicación del corte. Se define mediante la Velocidad de Avance.
Alimentación: Se define con el parámetro de Profundidad de Pasada y es el encargado de cortar un espesor del material.

## Slide 17: Ejes de torneado
Corte: Con este movimiento penetra la herramienta en el material, siendo la causante de producir la viruta. Se define mediante la Velocidad de Corte.
Avance: Este movimiento es el realizado al desplazar el punto de aplicación del corte. Se define mediante la Velocidad de Avance.
Alimentación: Se define con el parámetro de Profundidad de Pasada y es el encargado de cortar un espesor del material.

## Slide 18: Movimientos en el Mecanizado
Corte: Velocidad de Corte en m/min, diámetro, RPM y cantidad de dientes.
Avance: Velocidad de avance, Avance por vuelta, avance por diente y número de dientes

## Slide 19: Ejes de torneado
Corte: Con este movimiento penetra la herramienta en el material, siendo la causante de producir la viruta. Se define mediante la Velocidad de Corte.
Avance: Este movimiento es el realizado al desplazar el punto de aplicación del corte. Se define mediante la Velocidad de Avance.
Alimentación: Se define con el parámetro de Profundidad de Pasada y es el encargado de cortar un espesor del material.

## Slide 20: Torneado
Proceso de mecanizado en el cual la pieza gira sobre un eje, removiendo material al ponerse en contacto con una herramienta de corte FIJA .
Los objetos resultantes son procesos de revolución (Generalmente)

## Slide 21: Torneado
Operaciones
Torneado longitudinal 1
Torneado de perfiles 2
Refrentado 3
Roscado
Giro de la máquina RPM
Profundidad mm/s
Avance M/min

## Slide 22: Torneado Herramientas
Puntas y portador (Corte)
Buriles (Corte)
Mandril (Sujetar broca)
Punta eje (Dar estabilidad)
Filo y Geometría
Propiedades
Resistencia al desgaste
Resistencia a la rotura
Resistencia a la temperatura
Clasificaciones y normativas

## Slide 23: Torneado Herramientas
Filo y Geometría
Dependiendo del objetivo y operación es la geometría de la herramienta
Puntas y buriles
Filos fabricados en materiales endurecidos, a veces recubiertos o tratados especialmente

## Slide 24: Torneado Herramientas
Filo y Geometría
Dependiendo del objetivo y operación es la geometría de la herramienta
Puntas y buriles
Filos fabricados en materiales endurecidos, a veces recubiertos o tratados especialmente

## Slide 25: Torneado Herramientas
Geometría y clasificación ISO/DIN
Clasificadas según su uso y finalidad.

## Slide 26: Torneado Herramientas
Dureza y tenacidad
Clasificación
Según sea el material a mecanizar

## Slide 28: Tiempos de Torneado
Fórmulas y métodos para obtener tiempos de mecanizado según materiales, revoluciones y diversos factores.

## Slide 29: Tiempos de Torneado
D0 = Dimensión inicial
D1 = Dimensión final
L = Longitud
F = Avance
TM = Tiempo maquinado
V = Velocidad

## Slide 30: Tiempos de Torneado
D0 = Dimensión inicial
D1 = Dimensión final
d = Profundidad de Corte
L = Longitud
F = Avance
TM = Tiempo maquinado
V = Velocidad
N = Revoluciones

## Slide 31: Tiempos de Torneado
D0 = mm
D1 = mm
D = mm
L = mm
F = mm
TM = seg
V = m/min
N = rpm

## Slide 32: Tiempos de Torneado
D0 = mm
D1 = mm
D = mm
L = mm
F = mm/rev
TM = seg.
V = m/min
N = rpm
D0 = mm
D1 = mm
D = mm
L = mm
F = mm
TM = = m/min
N = rpm