## Slide 1: Tecnología
Investigación y
Desarrollo

## Slide 2: Presentaciones y procesos de transformación

## Slide 3
Presentaciones para fabricación.
Materiales para construir y visualizar nuestros diseños en Fe.
Componentes comerciales fabricados en metal.
Procesos de transformación.
Chapas
Perfiles
Tubo estructural
Enrejados
Alambres
Tornillos
Tuercas y arandelas
Remaches
Bisagras
Notes: Comartir PDF con perfiles y chapas.

## Slide 4
Materiales para construir y visualizar nuestros diseños en Fe.
Componentes comerciales fabricados en metal.
Procesos de transformación.
Corte
Taladrado
Corte y perforado vía plasma.
Soldaduras
Presentaciones para fabricación.

## Slide 5
Chapa metálica

## Slide 6
Chapa
Plancha de espesor menor a sus otras dimensiones
Presenta bajo contenido de C, muy dúctil y maleable
Chapa plana
Chapa conformada
Chapa decorativa
“Chapón”
Malla estirada
Sin recubrimiento
Galvanizada
Chapa negra
Inoxidable
Chapas de otros metales

## Slide 7
Chapa

## Slide 9
Presentaciones

## Slide 10
Plegado de chapa

## Slide 11
Plegado de chapa

## Slide 12
Perfiles

## Slide 13
Perfiles para construcción en hierro
Cualquier estructura hecha en hierro cuya finalidad es soportar una carga.
Tipos
  Planchuela
  T
  IPN
  Ángulo / L
  C / U / UPN
  Rectangular
  Circular
  Barras

## Slide 16
Perfil | 0,9 mm | 2,5 mm | 4,75 mm
20x20 mm | 48 kg | 117 kg | 181 kg
25x25 mm | 79 kg | 194 kg | 312 kg
30x30 mm | 118 kg | 292 kg | 472 kg
40x40 mm | 237 kg | 588 kg | 957 kg
50x50 mm | 411 kg | 1.021 kg | 1.671 kg
Tubos estructurales cuadrados
Flexión:
Perfil | 0,9 mm | 2,5 mm | 4,75 mm
20x20 mm | 1.753 kg | 4.461 kg | 7.386 kg
25x25 mm | 2.212 kg | 5.735 kg | 9.807 kg
30x30 mm | 2.670 kg | 7.010 kg | 12.229 kg
40x40 mm | 3.588 kg | 9.559 kg | 17.072 kg
50x50 mm | 4.506 kg | 12.108 kg | 21.915 kg
Tabla orientativa de resistencia axial (compresión estática)

## Slide 17
Tubos estructurales Redondos:
Flexión
Tabla orientativa de resistencia axial (compresión estática)
Perfil | 0,9 mm | 2,5 mm | 4,75 mm
Ø12,5 mm | 836 kg | 2.002 kg | 2.948 kg
Ø16 mm | 1.088 kg | 2.703 kg | 4.279 kg
Ø20 mm | 1.377 kg | 3.503 kg | 5.801 kg
Ø25 mm | 1.737 kg | 4.504 kg | 7.703 kg
Ø30 mm | 2.097 kg | 5.505 kg | 9.604 kg
Perfil | 0,9 mm | 2,5 mm | 4,75 mm
Ø12,5 mm | 9 kg | 19 kg | 28 kg
Ø16 mm | 18 kg | 39 kg | 62 kg
Ø20 mm | 34 kg | 76 kg | 121 kg
Ø25 mm | 66 kg | 147 kg | 236 kg
Ø30 mm | 113 kg | 254 kg | 409 kg

## Slide 18
En flexión, aumentar dimensiones externas suele ser más eficiente que aumentar solo espesor.
Si se duplica la longitud:
La resistencia a flexión disminuye drásticamente.
Se utiliza un factor exponencial
Tubo cuadrado 30x30x2,5 mm:
A 1 metro: soporta ≈ 292 kg
A 2 metros: puede reducirse hasta ≈ 73 kg

## Slide 19
Mallas

## Slide 20
Mallas de hierro
De menor volumen por superficie que la chapa
Tipos
  Sima
  Chapa estirada
  Alambre

## Slide 21
Tuercas
Tornillos
Arandelas

## Slide 22
Tuercas
Tornillos
Arandelas
Utilizado para unir dos maneras de manera mecánica con posibilidad de reajuste.
Clasificación
  Según su cabeza
  Diferencia de material
  Según su uso
  Según su métrica
  Aplicable a tuercas y arandelas

## Slide 27
Remaches

## Slide 28
Remaches
Elemento que permite unir superficies sin soldar, atornillar o pegar.
Para removerlos se deberán romper.
  POP
  Roscado

## Slide 29
Bisagras

## Slide 30
Bisagras
Herraje que permite el giro de un panel.
Pueden ser independientes o incorporadas a la misma pieza
Bisagra libro
Desmontables
Para soldar
Decorativas
De chapa
Cazoleta

## Slide 31
Bisagras
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=M_tCobak8Wk

## Slide 32
Soldadura

## Slide 33
Soldadura
Unión de piezas mediante su fundición
La fuente de calor suele ser un arco eléctrico, regulado por la potencia de la soldadora
Arco eléctrico.
    MMA
    MIG
    TIC
  Soldadura con energía
    Laser
  Soldadura con gas
  Soldadura eléctrica
  Soldadura sólida
    Ultrasónica
    Fricción

## Slide 34
Soldaduras

## Slide 35
Soldadurapor arco

## Slide 36
EPP

## Slide 37
Taladrado

## Slide 38
Taladrado
Perforación mediante el uso de brocas con una herramienta giratoria.
Las brocas presentan diferentes morfologías y materiales con muchas finalidades
Taladros:
De mano
De banco
Torno
Fresadora
La selección de herramental esta 100% ligado a sus propiedades

## Slide 39
Taladrado

## Slide 40
Corte de metal

## Slide 41
Corte
División de un material mediante el uso herramental.
La selección del proceso depende directamente de las propiedades y características deseadas
Cizalla
Abrasivo
Arranque de viruta
Laser
Plasma
Chorro de agua
La selección de herramental esta ligado a sus propiedades y objetivos